This page was exported from GOPRINTERS.RU - Российское бюро 3D техники №1 [    http://goprinters.ru    ]

Export date: Sun Mar 26 0:34:15 2017 / +0000 GMT

# PLA пластик для 3D принтера 1.75мм REC коричневый 0.75кг

Цена: 1,490 руб.

Товар из категорий: Материалы, ПЛА пластик

Ссылка на товар: http://goprinters.ru/catalog/materiali/pla-plastik-dlya-3d-printera-1-75mm-rec-korichnevyiy-0-75kg/

## Описание товара

#### PLA

Экологически чистый материал (биоразлагаемый), имеет меньший срок жизни и низкий коэффициент трения, низкая температура плавления, хорошо держит форму при печати.

Преимущества пластика REC:

- Отлично проталкивается в экструдер и не забивает его

- Хорошо крепится к печатной платформе

- Превосходен для печати больших изделий

- Отклонения в диаметре прутка - минимальны

- Отсутствует неприятный запах

- Совместим со всеми 3D принтерами

Механические характеристики

| Прочность на разрыв | вдоль (MD)поперек (TD) | 16 kpsi21 kpsi | ASTM D1505 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль упругости при растяжении | вдоль (MD)поперек (TD) | 480 kpsi560 kpsi | ASTM D882 |  |
| Относительное удлинение при разрыве | вдоль (MD)поперек (TD) | 160%100% | ASTM D882 |  |
| Разрыв по Элмендорфу | вдоль (MD)поперек (TD) | 15 g/mil13g /mil | ASTM D1922 |  |
| Ударная прочность | вдоль (MD)поперек (TD) | 2.5 Дж |  |  |
| Плотность |  | 1.24г/куб.см |  |  |

## Характеристики

- Материал: PLA

- Цвет: Коричневый

- Диаметр нити: 1.75 мм

- Вес материала: 750 г.

- Производитель: REC

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.